## Slide 1
T800 RFID 발행기 기본설치 매뉴얼
리본 설치방법
라벨 거치대 및 RFID TAG 설치방법
3. 에듀파인 T800 RFID V8C 서버 프로그램 설치
작성일 : 2021년 1월 08일
작성 버전 8.0 C 13
알에프아이오티

## Slide 2
1. 리본 설치 방법
중요 리본을 교환할 때마다 프린트 헤드, 인쇄판 롤러 및 용지 센서를 청소하십시오.
1) 양쪽에 있는 파란색 레버를 프린터 전면 쪽으로 당겨 프린터 상단 커버를 연 후 상단 커버를 들어올립니다.

## Slide 3
2) T800은 3종류의 리본용 용지 코어를 지원합니다.
A. 노치가 없는 1인치 용지 코어의 경우 리본 스핀들을 용지 코어와 리본에 끼우십시오.
B. 노치가 있는 1인치 및 0.5인치 용지 코어의 경우 리본 스핀들을 설치할 필요가 없습니다.
정상 장착한 모습

## Slide 4
3) 용지 코어와 리본을 허브에 설치합니다. 양쪽에 노치가 있는 0.5 또는 1인치 용지 롤의 경우 이들을 허브에 직접 끼우십시오.
안쪽 우측부터 홈을 맞춥니다.

## Slide 5
4) 리본의 리더를 당겨 프린트 헤드를 통과해 리본의 리더를 리본 되감기 용지 코어에 고정합니다.
헤드를 감싼 후
바깥쪽 리본을 장착하는데 마찬가지로
우측 홈부터 맞춥니다.

## Slide 6
5) 리본 플라스틱 리더가 완전히 감길 때까지 파란색 리본 되감기 허브를 돌리면 리본의 검은색 부분이 프린트 헤드를 감쌉니다.
좌측 리본기어를 위로 돌려 팽팽하게 헤드를 감싸줍니다.

## Slide 7
부품 구성을 확인 하십시오.
2. 라벨 거치대 및 RFID TAG 설치방법 – (2-1) 라벨 거치대 설치
부품상자
라벨 가이드 x1
라벨 거치대 x1
본체연결판넬 x1
연결볼트 x2
4
1
2
3
2
4
1
3

## Slide 8
1. 볼트 홈과 고정 홈을 일치 시킨 후
2. 고정 홈을 정확히 병합
3. 제공된 볼트로 고정

## Slide 9
1. 라벨 가이드와 라벨을 준비
2. 라벨 가이드와 라벨을 병합

## Slide 10
표기된 홈끼리 병합하여 삽입 합니다.

## Slide 11
프린터 뒷면 아랫부분
표기된 홈끼리 병합하여 삽입 합니다.
거치완료 (정면)
거치완료 (측면)
라벨
거치대 설치 끝

## Slide 12
1) 양쪽에 있는 파란색 레버를 프린터 전면 쪽으로 당겨 프린터 상단 커버를 연 후 상단 커버를 들어올립니다.
중요 용지를 교환할 때마다 프린트 헤드, 인쇄판 롤러 및 용지 센서를 청소하십시오.
2. 라벨 거치대 및 RFID TAG 설치방법 – (2-2) RFID TAG 설치

## Slide 13
2) 파란색 용지 홀더를 분리하여 열린 채로 둡니다
3) 파란색 용지 홀더를 분리하여 열린 채로 둡니다
4) 파란색 용지 가이드를 분리합니다.
참고:
ㆍ 블랙 마크 용지 또는 레이블 길이를 나타내는 데 사용되는 노치 또는 구멍이 있는 용지의 경우 파란색 블랙 마크 센서가 움직입니다. 감지를 위해 이를 올바른 위치로 미십시오.
ㆍ RFID 모델의 경우 파란색 안테나 슬라이드를 올바른 위치로 미십시오.
※ 다음장 에서 사진으로도 설명함

## Slide 14
표기된 부분으로 최대한 넓혀줍니다.
최대한 넓혔으면
적색 표기된 부분을 손으로 누르면
고정됩니다.
넓힌 공간으로 뒤에서부터
라벨을 통과시킵니다.
적색 표기된 부분을 손으로 눌러
고정을 해제하여
라벨 가이드를 라벨넓이에 맞춥니다.
다 맞추었으면
적색 표기된 부분을 다시 손으로 눌러
고정하십시오.
적색 표기된 라벨의 포인트가
하늘색 표기된 센서의 중앙을
지나는지 확인 하십시오.
또한
하늘색 표기가 숫자 4번과
동일선에 있어야 합니다.

## Slide 15
5) 용지를 인쇄면이 위로 향하게 하여 용지 센서를 통과시킨 후 레이블 앞쪽 가장자리를 인쇄판 롤러에 올려놓습니다.
레이블 너비에 맞춰 파란색 용지 가이드를 이동합니다.

## Slide 16
6) 상단 커버의 양쪽을 아래로 눌러 커버를 천천히 닫습니다.
프린터
설치
끝

## Slide 17
1) 해당 폴더로 진입하여 인증서를 설치합니다. Lesstif-rootca.crt 설치
Lesstif-rootca.crt 파일에서
마우스 우측 클릭 후
인증서 설치 클릭
모든 인증서를 다음 저장소에 저장 ▶ 찾아보기 ▶신뢰할 수 있는 루트 인증기관 ▶ 확인
3. 에듀파인 T800 RFID TAG V8C 인증서 설치

## Slide 18
2) 해당 폴더로 진입하여 인증서를 설치합니다. Lesstif-rootca.pfx 설치
Lesstif-rootca.pfx 파일에서
마우스 우측 클릭 후
PFX 설치(I) 설치 클릭
이후 과정은 crt 설치 과정과
동일 합니다.
▶
▶
Password : prangcan002*

## Slide 19
4. 에듀파인 T800 RFID TAG V8C 서버 프로그램 설치
1) 제공된 압축파일의 압축을 해제 합니다.
받은 파일의 압축을 해제 합니다.
▶
압축파일명 : EDUFPTNX_T800_V8C_Install.zip

## Slide 20
2) 압축 해제된 EDUFPTNX_T800_V8C_Install 폴더를 C:\ 루트로 복사합니다.
C:\ 루트에 EDUFPTNX_T800_V8C_Install 폴더를 복사합니다.

## Slide 21
3) 복사한 C:\EDUFPTNX_T800_V8C_Install 폴더안에 EDUFPTNX_T800_V8C.exe 를 마우스 더블클릭 실행합니다.
(1) C:\EDUFPTNX_T800_V8C_Install 위치
(2) 마우스 더블클릭
(3) 프로그램 정상 실행 되었다면 우측하단 작업 표시줄에
아이콘이 생성 됩니다.

## Slide 22
감사합니다.
“끝”
T800 RFID 발행기 기본설치 매뉴얼